| WECO Armaturen GmbH Nümbrecht-Elsenroth |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

# Übersichtstabelle für Betriebsdrücke „ K1 „ und „ K3 „

### Schedule for operational pressure

| DN | TYP |  |
| --- | --- | --- |
|  | HA-K1 HAB-K1 | ZA-K1 | EA-K1 | HEA-K1 | HA-K3 HAB-K3 | ZA-K3 | EA-K3 |
| 40 | 10,0 bar | 6,0 bar | 6,0 bar | 6,0 bar | Siehe Baureihe K1 |
| 50 | 10,0 bar | 6,0 bar | 6,0 bar | 6,0 bar |  |
| 65 | 10,0 bar | 6,0 bar | 6,0 bar | 6,0 bar |  |
| 80 | 10,0 bar | 6,0 bar | 6,0 bar | 6,0 bar | 16,0 bar | 8,0 bar | 8,0 bar |
| 100 | 10,0 bar | 4,0 bar | 4,0 bar | 3,0 bar | 16,0 bar | 8,0 bar | 8,0 bar |
| 125 | 10,0 bar | 4,0 bar | 4,0 bar | 3,0 bar | 16,0 bar | 8,0 bar | 8,0 bar |
| 150 | 10,0 bar | 4,0 bar | 4,0 bar | 3,0 bar | 16,0 bar | 8,0 bar | 8,0 bar |
| 200 | 6,0 bar | 4,0 bar | 4,0 bar | 2,5 bar | 10,0 bar | 6,0 bar | 6,0 bar |
| 250 | 6,0 bar | 2,5 bar | 3,0 bar | 2,5 bar | 10,0 bar | 6,0 bar | 6,0 bar |
| 300 | 6,0 bar | 2,5 bar | 3,0 bar | 2,5 bar | 10,0 bar | 6,0 bar | 6,0 bar |
| 350 | 4,0 bar | 2,5 bar | 3,0 bar | 2,5 bar | 6,0 bar | 6,0 bar | 6,0 bar |
| 400 | 4,0 bar | 2,5 bar | 3,0 bar | 2,5 bar | 6,0 bar | 6,0 bar | 6,0 bar |
| 450 | 4,0 bar | 2,5 bar | 2,5 bar |  | 6,0 bar | 6,0 bar | 6,0 bar |
| 500 | 4,0 bar | 2,5 bar | 2,5 bar |  | 6,0 bar | 6,0 bar | 6,0 bar |
| 600 | 3,0 bar | 2,5 bar | 2,5 bar |  | 6,0 bar | 6,0 bar | 6,0 bar |
| 700 | 3,0 bar |  | 2,5 bar |  | 6,0 bar |  | 6,0 bar |
| 800 | 3,0 bar |  | 2,5 bar |  | 6,0 bar |  |  |
| 900 | 3,0 bar |  | 2,5 bar |  | 6,0 bar |  |  |
| 1000 | 3,0 bar |  | 2,5 bar |  | 6,0 bar |  |  |