WECO-Gewindeschieber für Vorwandmontage mit

Bedienungsvierkant und nichtsteigender Spindel

nach Maßblatt G-1601, DN°

Einbautiefe gemessen von Rohrsohle bis OK Flur:

Druck max. 1 bar,

zum Andübeln an die glatte Wand für den Einsatz

als Endarmatur, beidseitig druckbeaufschlagbar,

durch völlig freien Durchgang molchbar,°

mit Durchgangsbohrungen zum Andübeln an die Wand,

im einzelnen bestehend aus:

Plattenschiebergehäuse mit Eindrehung für Wandabdichtung

im Flansch aus GG25,

Wandabdichtung aus Vierkant-Zellkautschuk angepaßt an die

Dimension, rundum V-förmig angefräste Schieberplatte aus

rostfreiem Edelstahl Ws.-Nr.1.4301,

Dichtungen aus Elatomer Nitril-Kautschuk (NBR wartungsfrei)

mit Schaberblech aus Ws.Nr. 1.4571, vor der Querdichtung°

als Abstreifer der Schieberplatte,°

Verlängerung durch Hülsrohr aus Ws.-Nr.1.4301,

Hülsrohrführungen aus Ws.-Nr.1.4301,

nichtsteigende Spindel aus Ws.-Nr.1.4104,°

Spindelmutter aus MS 58, Mauerlager aus Ws.Nr.1.4301 mit

aufgesetztem Bedienungsvierkant in ALU, Schlüsselweite SW 27,

incl. Befestigungs-und Wandabdichtungsmaterial°

| Korrosionsschutz Gehäuse, Bügel und Anbauteile mit EKB-Beschichtung RAL 5010 ( blau ) Schichtstärke 150 my Fabrikat: WECO Armaturen GmbH Alte Ziegelei 8-10 51588 Nümbrecht Tel. 02293-9112-0 Fax: 02293-9112-65 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |