| WECO-Rinnenspindel-Absenkschütz mit Handrad, dreiseitig dicht |
| --- |
| Ausführung nach Maßblatt S-2211 Baugrundsätze nach DIN 19569-4 |  |
| LW = .... mm, K = .... mm, P = .... mm, H = .... mm, T = .... mm |
| kompl. zum Andübeln vor die glatte Wand |  |
| Rahmen aus Ws.-Nr. ........ |  |  |
| Platte aus Ws.-Nr. ........ |  |  |
| nach statischen Erfordernissen verstärkt |  |
| dreiseitige Profildichtung (im Rahmen) aus EPDM |  |  |
| nichtsteigende Spindel aus Ws.-Nr. ........ |  |
| Spindelmutter aus Ms |  |  |  |
| Querjoch aus Ws.-Nr. ........ |  |  |
| Handrad aus GAl |  |  |  |
| ohne Vergussmaterial |  |  |  |
| Bei Dübelbefestigung einschl. Dichtungs- u. Befestigungsmaterial! |
| Fabrikat: |
| WECO Armaturen GmbH |
| Alte Ziegelei 8-10 |
| 51588 Nümbrecht |
| Tel. 02293-9112-0 |
| Fax: 02293-9112-65 |