| WECO-Kanalspindelschütz vierseitig dichtend |
| --- |
| Ausführung nach Maßblatt S-2302-BR Baugrundsätze nach DIN 19569-4 |  |
| LW = .... mm, K = .... mm, H = .... mm, E = .... mm, T = .... mm |
| Druck gegen Wand = max......bar |  |  |
| Druck aus Wand = max.....bar |  |  |
| kompl. zum Andübeln in rundes Becken (Schachtradius) |  |
| Rahmen aus Ws.-Nr. ........ |  |  |
| mit einstellbarer mech. Keilung (ab LW 1000 Rollenkeilung) Platte aus Ws.-Nr. ........ |  |  |
| nach statischen Erfordernissen verstärkt |  |
| vierseitige Profildichtung aus EPDM ( auf der Platte ), Führungsschienen aus Ms |  |  |
| Hülsrohr aus Ws.-Nr. ........ |  |  |
| Hülsrohrführung aus Ws.-Nr. ........ |  |
| nichtsteigende Spindel aus Ws.-Nr. ........ |  |
| Spindelmutter aus Ms |  |  |  |
| Bedienungsvierkant aus GAl |  |  |
| ohne Vergussmaterial |  |  |  |
| Bei Dübelbefestigung einschl. Befestigungsmaterial! |
| Fabrikat: |
| WECO Armaturen GmbH |
| Alte Ziegelei 8-10 |
| 51588 Nümbrecht |
| Tel. 02293-9112-0 |
| Fax: 02293-9112-65 |